 Exercice 1
1)
 8 minutes = 8 x 60 s = 480 s
E = P x t
E = 1300x 480
E = 624 000 J
E = 624 000 : 3 600
E = 170 Wh donc 0,17 kWh
2)
1h 30 min = 1,5 h
E = P x t
E = 60 x 1,5
E = 90 Wh donc 0,09 kWh
E = 90 x 3600 = 324 000 J
3)
Le coût ⇒ (0,17 + 0,09) x 0,0926 = 0,024 €
Exercice 2
1)
E = P x t
E = 100 x 3 x 275
E = 82 500 Wh donc 82,5 kWh
2)
E = P x t
E = 20 x (21 x 275 + 24 x 90)
E = 158 700 Wh donc 158,7 kWh
3)
L'économie est de 158,7 x 0,0926 = 14,70 €

Exercice 3
1)
La classe A
2)
le congélateur A :
274 x 0,0926 = 25,37 €

le congélateur B :
350 x 0,0926 = 32,41 €
3)
annuellement l’économie est de 32,41 - 25,37 = 7,04 €
Exercice 4

1)
E = 3 / 0,0926
E = 32,40 kWh
2)
E = P x t donc P = E / t
P = 32,40 / 4
P = 8,1 kW donc P = 8100 W
3)
On au total 2 x 160 = 320 lampes
une lampe a comme puissance de 8100 / 320 ≈ 25 W
4)
3 semaines ⇒ 21 jours donc 3 x 21 = 63 € de déboursé.

Exercice 4

1)
capacité = 1418,9189 A = 1418000 mA
soit une utilisation de 8h :
1418000/480 = 2954.17 mAh
soit une utilisation de 6h :
1418000/360 =3938.89

2)
consommation instantanée ⇒ 5,25 Wh

Exercice 5 :

1)
P= 25 W = 0,025kW
Energie consommée par la lampe à
incandescence :
E = Px t
=0,025 (kW)x 1000 (h)
= 25kW.h
2)
Pour la lampe halogène, économie = 30% :
Calcul de l’économie d’énergie : 25 (kW.h)x 30
100 =7,5𝑘𝑊.ℎ
Energie consommée par la lampe halogène : E=25-7,5=17,5kW.h
Pour la lampe fluocompacte, l’économie = 80% :
Calcul de l’économie d’énergie : 25 (kW.h)x 80
100 =20𝑘𝑊.ℎ
Energie consommée par la lampe halogène : E=25-20=5kW.h
Pour la lampe à LED, l’économie = 90% :
Calcul de l’économie d’énergie : 25 (kW.h)x 90
100 =22,5𝑘𝑊.ℎ
Energie consommée par la lampe halogène : E=25-22,5=2,5kW.h
3)
Ce sont des lampe énergivores. On les remplace par des lampes
fluocompactes ou à LED car celles-ci « consomment » très peu d’énergie et de plus, leur
durée de vie est de 4 à 15 fois plus longue.